LA PURGE

La purge d'un moteur Diésel est, si l'on veut faire le travail correctement et rapidement, toujours la même :

1) Bien sûr, le réservoir est propre, le ou les filtres remplacés et les joints aussi, bref, il n'y a ni fuite ni de prise d'air. Ce moteur possède une pompette de type "Poire" à la sortie des réservoirs, après avoir nettoyé et remonté le près-filtre, suivre absolument toutes les instructions dans l'ordre.
2) On commence absolument par le commencement : On dévisse la purge du prés-filtre et on pompe (pompe poire) jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles d'air, on passe à l'organe suivant.

3) Ce moteur est équipé d'une pompe de gavage électrique, il faut à présent mettre le contact. Et purger le filtre comme indiqué précédemment et ensuite la pompe "H.P." (celle qui distribue sur chaque injecteur) à l'entrée de la pompe il y a un petit purgeur (clé de 8 je crois) on le dévisse de façon à dégager l'orifice qui permet au gasoil et surtout à l'air de s'échapper, même opération, on laisse tourner la pompe électrique jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles d'air. Plus loin, toujours sur la pompe "H.P", il y a encore un autre purgeur identique, même punition. Ensuite, ça se complique un peu :

4) Après avoir débranché le "réchauffeur" sur l'arrivée d'air, il va falloir purger les 4 injecteurs, et c'est là que tout le monde "cale" parce-que ça fait un peu peur, ou alors que l'on juge que ce n'est pas nécessaire (grosse erreur!).

5) Avec une clé plate de 17, dévisser légèrement (2 tours) les écrous de serrage des 4 tubulures d'arrivées de gasoil venant de la pompe sur les injecteurs, au besoin, tapoter les tubes pour les débloquer des injecteurs et provoquer la fuite "volontaire". j'ai bien dit "les 4", ensuite on met un chiffon sous les tubulures pour éviter d'en mettre de partout et on actionne le démarreur de façon à laisser sortir l'air des tubes jusqu'à ce que le gasoil gicle sans bulles, resserrer les écrous 1 par 1 et si l'on est curieux, le faire sans arrêter le démarreur et le moteur se mettra en route tout seul cylindre par cylindre.

C'est vrai que les doigts vont sentir le gasoil, mais la purge sera complète. En effet, la pression dans les tubes d'injecteur est de l'ordre de 115 DN, la moindre bulle d'air fait tampon et empêche le démarrage. 
Voila, c'est fini.