I/ DESCRIPTION DE LA PROCEDURE : Réalisation d’une estrope à partir d’une double tresse. Commencer par faire mesurer le périmètre de l’estrope puis rajouter à chaque extrémité 21 x le Ø et 8 x le Ø . Faire un nœud avec les 2 bruns à +/- 1 mètre des marquages 3), Sortir 0 +/- 10 cm d’âme à chaque extrémité et couper Ecarter la couverture au niveau du 2ème marquage et faire une marque au feutre sur l’âme puis continuez à sortir l’âme à la main. 5) Mettre du ruban adhésif à l’extrémité des âmes.. 6) A partir du marquage sur l’âme de chaque extrémité mesurer et vers le nœud d’arrêt faire un marquage à 8 x le puis à 29 x le Ø (photo 7) 7). 8) A partir du marquage à 21 x le Ø sur la couverture et en allant vers l’extérieure, compter 7 paires de torons, puis marquer 1 paire de torons sur 2. 9) soit 6 marquages sur 12 paires de torons. 10) Couper les 6 paires de torons marqués 11) Afin d’affiner les extrémités, et mettre un ruban adhésif 12) Positionner les 2 cordages suivant la photo en prenant soins de ne pas vriller la tresse 13) Rentrer la couverture dans l’âme au niveau des 29 le Ø . 14) jusqu’au dégraissement. 15) faire la même chose à l’autre extrémité 16) Puis rentrer l’âme dans la couverture au plus prêt du dégraissement. 17) et sortir à +/- 2 cm du croisement et faire la même chose à l’autre extrémité. 18) Couper le scotch au niveau de la couverture rentrée dans l’âme. 19) Egaliser la tresse intérieure et la tresse extérieure 20) Puis couper l’excédent de la tresse intérieure 21) en partant du nœud, refouler la tresse extérieure vers l’épissure. 22) Agrandir un peu la couverture pour faciliter la pénétration et n’hésitez pas à taper sur l’épissure pour ramollir le cordage 23) Continuer à égaliser jusqu’à résorption de tout excédent et l’épissure est terminée.